České vysoké učení technické v Praze

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Czech Technical University in Prague

Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering

Ing. Rostislav Silber, CSc.

Radiační dechlorace organických látek

Radiation dechlorination of organic compounds

Summary

The lecture deals with the radiation dechlorination of chlorinated organic compounds, presenting dangerous contaminants in the environment and in the industrial waste. The aim is to remove them completely or to degrade them to less toxic products. These compounds can be irradiated both in aqueous solutions and in organic solvents. Due to the low solubility of these compounds (including PCBs) in the aqueous phase, dechlorination by ionizing radiation (IR) was initially studied primarily in organic solvents.

Practical use of chlorinated organic compounds degradation using IR depends on the efficient exploitation of energy absorbed in irradiated materials. Generally, the efficiency of radiation process is low. In terms of economic use of ionizing radiation, it is therefore very important to induce a chain chemical reaction, which significantly increases efficiency (and economy) of the process.

In the first part of the presentation the current state of the art is given.  The present state of basic research findings obtained, optimum conditions for their application to specific systems and their verification in operational environments follow.

Another part of the presentation provides an overview of the most important results obtained over a period of 15 years of research work undertaken at the Department of Nuclear Chemistry FNSE in the area focused on the use of IR for the degradation of chlorinated organic compounds with emphasis on the PCBs occurring in the capacitor oils (Delor 103) and in systems contaminated with PCBs. The experimental procedures used for monitoring the radiation degradation of these systems and methods developed for the irradiation of liquid media and for the application of obtained results are presented.

Method of the radiation dechlorination in alkaline 2-propanol, where high radiation yields were achieved, thus allowing the efficient destruction of  organic compounds is described in greater detail, together with the method for using a solubilising effect of non-ionic surfactant Triton X-100 for irradiation of aqueous solutions containing chlorinated organic compounds.

Souhrn

Přednáška se zabývá problematikou radiační dechlorace organických látek vyskytujících se jako kontaminanty v životním prostředí nebo jako průmyslové odpady s cílem jejich odstranění případně převedení na méně toxické produkty. Tyto sloučeniny mohou být ozařovány jak ve vodných roztocích, tak v organických rozpouštědlech. Vzhledem k  nízké rozpustnosti těchto látek (včetně PCBs) ve vodné fázi byla jejich dechlorace ionizujícím zářením (IZ) zpočátku studována hlavně v organických rozpouštědlech.

Praktické využití degradace chlorovaných organických látek, včetně PCBs, pomocí IZ závisí na efektivním využití energie absorbované ozařovanými materiály. Obecně je účinnost radiačních reakcí nízká. Z hlediska ekonomického využití ionizujícího záření je proto velmi důležité vyvolat v systému řetězovou chemickou reakci, která účinnost procesu výrazně zvýší.

V první části presentace je uveden současný stav sledované problematiky. Více méně kopíruje časový vývoj poznatků získaných základním výzkumem, hledání optimálních podmínek pro jejich aplikaci pro konkrétní systémy a jejich ověření v provozních podmínkách.

Další část presentace představuje přehled nejdůležitějších poznatků získaných za období téměř 15 let výzkumných prací prováděných na Katedře jaderné chemie FJFI v oblasti zaměřené na využití IZ pro degradaci chlorovaných organických látek s důrazem na PCBs vyskytujících se v kondenzátorových olejích (Delor 103) a v systémech kontaminovaných PCBs. Jsou zde uvedeny experimentální postupy použité pro sledování průběhu radiační degradace těchto systémů a vyvinuté metody ozařování kapalných médií pro aplikaci získaných výsledků.

Podrobně je popsána metoda radiační dechlorace látek v alkalickém 2-propanolu, kde bylo dosaženo vysokých hodnot radiačních výtěžků, umožňující likvidaci samotných organických látek a metoda využívající solubilizačních účinků neiontového tenzidu Triton X-100 pro ozařování vodných roztoků organických chlorovaných látek.

Keywords: radiation dechlorination, organic compounds, PCBs, fast electrons, gamma radiation, 2-propanol, Triton X-100.

Klíčová slova: radiační dechlorace, organické látky, PCBs, rychlé elektrony, záření gama, 2-propanol, Triton X-100.

Obsah

1	Úvod	6

1.1.1	Radiolýza v polárních organických rozpouštědlech	6

1.1.2	Radiolýza PCBs v neutrálním 2-propanolu a v  nepolárních rozpouštědlech	8

1.1.3	Radiolýza PCBs ve vodných systémech	9

1.1.4	Radiolýza PCBs v micelárních systémech	10

2	Experimentální část	11

2.1	Přístroje a reagencie	11

2.2	Pracovní postupy	11

2.2.1	Příprava vzorků	11

2.2.2	Ozařování urychlenými elektrony	12

2.2.3	Ozařovací průtoková aparatura	13

2.2.4	Ozařování zářením gama	14

2.3	Způsoby vyhodnocení výsledků	14

2.3.1	Stanovení absorbované dávky	14

2.3.2	Stanovení počáteční koncentrace PCBs ve vzorcích	15

2.3.3	Určení stupně dechlorace	15

2.3.4	Určení radiačně chemického výtěžku	15

3	Výsledky a diskuse	16

3.1	Dechlorace v alkalickém 2-propanolu	17

3.1.1	Laboratorní měřítko	17

3.1.2	Ozařování velkých objemů studovaného systému v průtokové aparatuře	19

3.2	Dechlorace PCBs v Tritonu X-100	19

4	Obrázky	22

5	Literatura	26

# Úvod

Významnou metodou degradace chlorovaných organických sloučenin, vyskytujících se ve formě průmyslového odpadu nebo jako polutanty životního prostředí, je jejich dechlorace v kapalné fázi dosažitelná za vyžití ionizujícího záření (IZ). Tyto sloučeniny mohou být ozařovány jak v organických rozpouštědlech, tak ve vodných roztocích [1]. V případě polychlorovaných bifenylů (PCBs) byla vzhledem k jejich nízké rozpustnosti ve vodné fázi jejich dechlorace ionizujícím zářením zpočátku studována hlavně v organických rozpouštědlech.

Praktické využití degradace chlorovaných organických látek, včetně PCBs, v organických rozpouštědlech pomocí IZ závisí na efektivním využití energie absorbované ozařovanými materiály. Obecně je účinnost radiačních reakcí nízká. Z hlediska ekonomického využití IZ je proto velmi důležité vyvolat v systému řetězovou chemickou reakci, která účinnost procesu výrazně zvýší.

### Radiolýza v polárních organických rozpouštědlech

Je dlouho známo, že IZ dechloruje organické sloučeniny. Například Shermanova skupina publikovala v roce 1970 mechanismus dechlorace CCl4 v neutrálním 2-propanolu [2]. V následujícím roce autoři ukázali, že užitím záření gama ze zdroje Co-60 lze indukovat rozklad pesticidů při zpracování odpadů [3]. Presentovaná data týkající se 1,1,1-trichlor-2,2-bis(p-chlorfenyl)ethanu (DDT) ukázala, že rozklad probíhá v neutrálním 2-propanolu řetězovým reakčním mechanismem. Sherman si byl také vědom, že řetězový průběh dechlorace organických chlorovaných sloučenin by mohl být účinnější v alkalickém 2-propanolu [4,5].

Významného pokroku při studiu radiolýzy chlorovaných organických látek (včetně PCBs) bylo dosaženo za využití záření gama v polárních rozpouštědlech skupinou Sawaie a Shinozakiho [6]. Ukázali, že na rozdíl od DDT PCBs nepodléhají řetězové dechloraci v neutrálním 2-propanolu, ale že mnohem vyšší účinnosti radiolýzy PCBs bylo dosaženo v alkalickém roztoku 2-propanolu. za užití hydroxidu draselného. Nalezli hodnotu počátečního radiačně chemického výtěžku produktu radiolýzy - chloridů G(Cl-)=45 (mol.J-1. Dále bylo prokázáno, že pouze v alkalickém roztoku 2-propanolu probíhá dechlorace řetězovým mechanismem s postupnou dechlorací PCBs, s počátečním radiačně chemickým výtěžkem G(Cl-) větším než 60 (mol.J-1, za stechiometrické ekvivalence produktů reakce - chloridů, acetonu, bifenylu a iontů OH- a při inversním vztahu mezi G(Cl-) a dávkovou rychlostí. Reakce byla inhibována bifenylem, acetonem, nitrobenzenem a kyslíkem [5,6].

Následný výzkum byl věnován studiu mechanismu radiolýzy PCBs, chlorovaných benzenů [7] a hexachlorethanu [8] v systému alkalického roztoku 2-propanolu. Byla také zkoumána další alkalická alkoholová rozpouštědla pro radiolýzu pentachlorfenolu [9]. Mechanismus těchto procesů je založen na formování aniontového radikálu z 2-propanolu ((CH3)2•CO-), který dále reaguje s PCBs a podobnými molekulami a vyvolává jejich dechloraci za vzniku arylradikálů, které s 2-propanolem produkují opět další redukční species a tak zajišťují propagaci řetězové reakce.

Na práci Sawaie a Shinozakiho [10] úspěšně navázali Sing a Kremers [11] s cílem aplikovat metodu radiační dechlorace PCBs pro velké objemy ozařovaných roztoků. Byly studovány systémy obsahující PCBs v kondenzátorových a transformátorových olejích a PCBs přítomných v půdě [11,12]. Po provedení optimalizace radiolýzy byla pro malé vzorky získána hodnota počátečního radiačně chemického výtěžku G(Cl-) asi 150 (mol.J-1, ve srovnání s hodnotou 73 (mol.J-1 uvedenou v [10]. Celkový radiačně chemický výtěžek G(-PCBs)  dosahuje hodnot  až 7,5 ± 0,5 (mol.J-1. Byl také stanoven vliv různých anorganických a organických aditiv na dechlorační proces.

Některé experimenty byly zaměřeny na stanovení radiačně chemického výtěžku H2 a CH4, o kterých se očekává, že se budou vyskytovat mezi produkty radiolýzy. Předběžné výsledky ukázaly, že G(H2) dosahuje hodnot kolem 0,05 (mol.J-1 a G(CH4) asi 0,02 (mol.J-1 v roztoku obsahujícím 1 obj.% PCBs.

Bylo provedeno také několik testů ve velkoobjemovém ozařovacím systému (20 l) obsahujícím PCBs z kondenzátorů, které byly rozřezány a umístěny do alkalického roztoku 2-propanolu. Kompletní dechlorace však bylo dosaženo s nižší účinností (G(-PCBs) = 2,5 (mol.J-1). Optimalizací podmínek pro 20 l objemy ozařovaných roztoků byly získány maximální hodnoty celkového radiačně chemického výtěžku G(-PCBs) asi 6 (mol.J-1. Ukázalo se tedy, že radiolytické dechlorační procesy lze úspěšně využit pro degradaci použitých kondenzátorových olejů obsahující PCBs, stejně jako olejů kontaminovaných PCBs. Na základě těchto výsledků bylo navrženo mobilní průmyslové zařízení s kapacitou pro dechloraci asi 25 000 kg PCBs za rok [11].

Účinnost radiační dechlorace PCBs byla také testována při ozařování suspenzí kontaminovaných půd v alkalickém 2-propanolu. V tomto případě byla nalezena pouze poloviční hodnota počátečního radiačně chemického výtěžku G(Cl-), ve srovnání s hodnotou nalezenou u roztoků PCBs obsažených v kontaminovaných olejích (bez půd).

Předběžné ekonomické zhodnocení radiolýzy PCBs provedl Bennett [12]. Dospěl k závěru, že radiolytická metoda by mohla být méně nákladná ve srovnání s pyrolýzou pro destrukci velkých množství PCBs. Počítalo se také s tím, že se bude veřejná tolerance spaloven PCBs snižovat, a že se pyrolýza stane pro destrukci PCBs nežádoucí metodou. Tyto skutečnosti by mohly zlepšit možnosti komerčního využití radiolytické metody pro destrukci velkých množství PCBs, stejně jako PCBs obsažených v kontaminovaných médiích.

Pro radiační degradaci samotných PCBs byla tedy nalezena vhodná reakce s poměrně vysokým radiačně chemickým výtěžkem, která by byla schopna konkurovat nejrozšířenější metodě likvidace PCBs – spalování. Předností radiolýzy PCBs, jako prostředku bezpečného rozkladu těchto stabilních sloučenin pro účely zpracování odpadů před konvenčním spalováním je také skutečnost, že probíhá v nevodných rozpouštědlech, ve kterých se podstatná část PCBs obvykle nachází, a to spíše redukčním než oxidačním mechanismem. Zatím se zdá, že neradiačně založené redukční procesy, které často vyžadují nebezpečné reagencie, nejsou ještě jako metody degradace PCBs dostatečně prověřeny. Radiolýza PCBs tak může významně vyplnit mezeru na trhu zpracování odpadů obsahujících PCBs.

### Radiolýza PCBs v neutrálním 2-propanolu a v  nepolárních rozpouštědlech

Pro potřeby zpracování odpadů kontaminovaných PCBs (transformátorové a kondenzátorové oleje, půdy) se však ukázalo, že je nutné využít jiných systémů rozpouštědel. Tyto výzkumy byly publikovány Mincherovou skupinou [13,14,15] a demonstrovány na projektu pro zpracování kontaminovaných hydraulických olejů [16].  Ukázalo se, že lze prakticky využít i radiolýzu PCBs v neutrálním 2-propanolu a v  nepolárních rozpouštědlech.

V roce 1991 byla pozornost zaměřena na radiolýzu PCBs v neutrálním 2-propanolu [13] přesto, že již dříve bylo zjištěno, že radiolýza v neutrálním 2-propanolu probíhá s mnohem nižší hodnotou radiačně chemického výtěžku při absenci hydroxidu draselného [6].  Při studiu mechanismu radiolýzy PCBs v neutrálním 2-propanolu bylo zjištěno, že se řídí kinetikou  pseudomonomolekulární reakce [14]. To může být vysvětleno kontinuální produkcí elektronů během ozařování, jejímž výsledkem je konstantní rovnovážná koncentrace solvatovaných elektronů. Dále se ukázalo, že rychlost reakcí záchytu solvatovaných elektronů individuálními kongenery PCBs v neutrálním 2-propanolu nezávisí na počáteční koncentraci PCBs [17]. Experimenty s vychytávači radikálů prokázaly, že v mechanismu dechlorace PCBs hraje hlavní roli záchyt solvatovaných elektronů generovaných přímou radiolýzou rozpouštědla [14]. Tímto způsobem je hexachlorbifenyl redukován na pentachlorbifenyl a výsledkem postupné následné dechlorace je bifenyl. Ukázalo se také, že ozáření radionuklidovým zdrojem nebo pulzním brzdným zářením produkovaným urychlovačem dává identické výsledky [18,19]. V těchto studiích byl také sledován vliv četných příměsí dodaných do roztoků PCBs na jejich radiolýzu.

Velkou skupinu odpadů kontaminovaných PCBs tvoří kondenzátorové a transformátorové oleje. Studium radiolýzy v těchto nepolárních rozpouštědlech je pro praktické využití radiačního zpracování těchto systémů více než žádoucí.

Pro tyto účely byl studován radiolytický rozklad PCBs v nepolárních roztocích, jako jsou petrolether [20] a cyklohexan [21]. Bylo nalezeno, že dechlorace je v těchto systémech možná a že např. v ozářeném cyklohexanu degradace PCBs probíhá adicí molekul rozpouštědla na PCBs. Podrobným studiem radiolýzy polychlorovaných bifenylů v isooktanu a minerálních olejích [22,23] bylo shledáno, že rychlost rozkladu v isooktanu byla několikrát vyšší než u stejných kongenerů v neutrálním 2-propanolu [22]. Experimenty s vychytávači primárních produktů radiolýzy ukázaly, že radiolýza v isooktanu probíhá také reakcí postupného elektronového záchytu. Reakční kinetika tohoto systému je však komplikovaná. Na rozdíl od 2-propanolu rychlost dechlorace v isooktanu významně závisí na koncentraci PCBs. Navíc bylo nalezeno, že se koncentrace vzniklého chloridu v isooktanu zdaleka neodpovídá stechiometrii rozložených PCBs. To ukazuje na skutečnost, že v průběhu radiolýzy jsou generovány další chlorované produkty. Dále se ukázalo, že rychlost reakce elektronového záchytu v isooktanu na koncentraci PCBs nezávisí.

Práce Mincherovy skupiny vyvrcholila úspěšnou demonstrací projektu v roce 1996 [23], kdy byly tři různé hydraulické olejové roztoky kontaminované PCBs remediovány za použití radiolýzy. Účinnost rozkladu PCBs však spíše závisela na kvalitě a čistotě olejů, než na počáteční koncentraci PCBs, což je z provozního hlediska důležité procesní kritérium. Přítomnost dalších nečistot reakci elektronového záchytu potlačuje, ale rozklad PCBs neinhibuje. Naštěstí většinu olejů kontaminovaných PCBs tvoří relativně čisté transformátorové oleje, které tak mohou být rychle dekontaminovány

Studium vlastností ozářených systémů ukázalo, že samotné oleje nejsou ozářením významně ovlivněny [24]. Selektivní rozklad PCBs v olejích ukazuje na možnost dalšího využití takto radiolyticky zpracovaných olejů jako topných nebo palivových olejů. To představuje významnou výhodu před zpracováním těchto systémů spalováním.

### Radiolýza PCBs ve vodných systémech

Řada prací se soustředila také na radiačně indukovanou oxidaci toxických chlorovaných organických sloučenin ve vodných mediích [25]. Ta je založena na rychlé reakci hydroxylových radikálů s organickým materiálem, následované reakcí výsledných radikálů s kyslíkem. Vodná média znečištěná takovými sloučeninami mohou být detoxifikována jak ozářením zářením gama, tak elektronovým svazkem. Prvořadým cílem radiačně indukované detoxifikace vodných medií obsahujících tyto kontaminanty je dosažení jejich totální dechlorace a následné konverze vzniklých produktů na méně nebezpečné nízkomolekulární sloučeniny.

Pro studium radiačního rozkladu PCBs ve vodných roztocích [26,27] s OH radikály je nezbytné jejich rozpuštění ve vodě, která je zdrojem primárních radiačně indukovaných radikálů. Kvůli nízké rozpustnosti PCBs ve vodě však nemohly být produkty radiačního rozkladu PCBs přímo charakterizovány, neboť tvořily pouze malou část již tak nízkých počátečních koncentrací PCBs v ozařovaných roztocích. Protože rozpustnost PCBs ve vodě je velmi nízká, jsou ke zvýšení rozpustnosti používána další organická spolurozpouštědla (např. alkoholy) nebo je solubilizace realizována prostřednictvím tenzidů tvořících micelární systémy.

Za takových podmínek se však předpokládalo, že radikály OH budou reagovat spíše s organickým spolurozpouštědlem nebo micelárním  materiálem než se solubilizovanými PCBs, které jsou přítomny v mnohem menších koncentracích. Očekávalo se, že účinnost oxidačních procesů při degradaci PCBs v těchto systémech bude spíše nízká.

Radiační degradace PCBs v roztocích voda-alkohol byla podrobně studována v systému metanol-2,6-dichlorbifenyl (DCB) [28]. Ozařování tohoto systému ektronovým svazkem a zářením gama vede k jeho degradaci za vzniku  Cl- iontů, ale pouze při dávkách záření 500–600 kGy, které lze z praktického hlediska považovat za příliš vysoké. Nízké radiačně chemické výtěžky jsou přisuzovány průvodnímu vzniku H3O+ iontů, které konkurují DCB v reakci se solvatovanými elektrony, hlavními redukčními  species v tomto systému. Výrazně vyššího radiačně chemického výtěžku lze však dosáhnout alkalizací roztoku přídavkem karbonátových iontů, které pH systému v průběhu ozařování udržují na hodnotě kolem 10.

### Radiolýza PCBs v micelárních systémech

Ke zvýšení rozpustnosti chlorovaných organických látek (včetně PCBs) lze výhodně využít tenzidů, které se také běžně užívají pro separaci olejů z kontaminovaných půd. Pro extrakci PCBs z půd kontaminovaných olejem byly surfaktanty použity například ve studiích [29,30]. Využití IZ pro degradaci PCBs extrahovaných v této matrici pak může představovat vhodný technologický krok pro remediaci kontaminovaných půd. Výtěžek solvatovaných elektronů ve vodných systémech je ve srovnání s nepolárníni rozpouštědly, jako jsou minerální oleje, také významně výšší [1]. Radiolýza těchto systémů by mohlo tedy vést k významnému zvýšení účinnosti degradace PCBs prostřednictvím zvýšení celkového výtěžku solvatovaných elektronů.

Poprvé byla radiačně indukovaná degradace PCBs zářením gama ve vodných roztocích surfaktantů zkoumána na komerčně dostupném neiontovém surfaktantu Tritonu X-100 [31]. Byl zkoumán vliv koncentrace tenzidu Tritonu X-100, polarity rozpouštědel, koncentrace rozpuštěného kyslíku a stupně chlorace na mechanismus a rychlost dechlorační reakce. Pro měření reakčních rychlostí PCBs se solvatovanými elektrony v micelárních roztocích a také pro studium jejich vychytávání prostřednictvím tenzidu byla využita pulzní radiolýza. Výsledky dosažené ozařováním vodných roztoků tenzidů byly za stejných podmínek srovnány s výsledky experimentů vedených v různých organických rozpouštědlech. Bylo prokázáno, že radiolýza vodných roztoků tenzidů probíhá jak oxidačním tak i redukčním mechanismem. Rozklad  PCBs bude proto ve vodných systémech probíhat přinejmenším částečně oxidačním mechanismem, prostřednictvím hydroxylových radikálů. Výsledkem této reakce může být vznik hydroxylovaných PCBs [32].

# Experimentální část

Experimentální postupy a výsledky presentované v této práci představují přehled nejdůležitějších poznatků získaných za období téměř 15 let výzkumných prací prováděných na Katedře jaderné chemie FJFI v oblasti zaměřené na využití IZ pro degradaci chlorovaných organických látek s důrazem na PCBs vyskytujících se v kondenzátorových olejích (Delor 103) a v systémech kontaminovaných PCBs.

## Přístroje a reagencie

Ke stanovení obsahu PCBs v původních i ozářených vzorcích byl použit plynový chromatograf CHROMPACK CP - 9002 s kapilární kolonou CP-SIL 5CB z taveného křemene o délce 25 m, o vnitřním průměru 0,25 mm a tloušťce filmu 0,12 μm. K detekci PCBs byl použit  ECD (detektor elektronového záchytu), který je citlivý na halogenované organické látky. Ke sběru a zpracování dat byl využit hardware a software firmy DataApex Apex Integrator verze 3.1. Extra.

Mezi očekávanými produkty radiační dechlorace PCBs ve vodných prostředích jsou vedle méně chlorovaných bifenylů a bifenylu také chloridové ionty. K jejich stanovení v ozářených vzorcích byla zvolena potenciometrická metoda. Byl použit univerzální pH-metr OP-204/1 firmy RADELKIS s chloridovou iontově selektivní elektrodou THETA ´90 a srovnávací merkurosulfátovou elektrodou RADELKIS OP - 0830P.

Měření pH vzorků před i po ozáření bylo prováděno pomocí pH-metru HANNA INSTRUMENTS HI 931400 se skleněnou elektrodou HI 1131B.

K určení absorbované dávky byl použit modifikovaný Frickeho dozimetr, umožňující stanovit dávky do 10 kGy. Koncentrace Fe3+ iontů v ozářeném roztoku byla vyhodnocena spektrofotometricky, na spektrofotometru PHILIPS 8700.

## Pracovní postupy

### Příprava vzorků

Pro studium radiační dechlorace Deloru 103 byl zvolen modelový systém – odvzdušněný alkalický roztok 2-propanolu, který byl připravován rozpouštěním příslušných množství PCBs a KOH v 2-propanolu. Připravené roztoky byly těsně před ozářením probublávány po dobu 30 minut dusíkem a poté byly pomocí podtlaku nasáty do skleněných ampulí, které byly uzavřeny a poté ozařovány. Porovnávali jsme způsob ozařování tohoto systému zářením ( a urychlenými elektrony v pulzním režimu lineárního urychlovače.

Studium radiolýzy PCBs solubilizovaných v systému voda - Triton X-100 představovalo novou problematiku. Na začátku bylo nutné standardizovat přípravu ozařovaných vzorků.  Patřičné množství PCBs bylo přidáváno do roztoku Tritonu X-100, obvykle o koncentraci 2 obj.%, v destilované vodě obsahující karbonátový pufr o složení Na2CO3 (5.10-3 mol.l-1) a NaHCO3 (5.10-3 mol.l-1), který udržoval pH roztoků během ozařování na hodnotě 10,3. Z každého roztoku byla připravena série vzorků uzavřených ve skleněných zatavených ampulích o objemu 20 ml, která byla následně ozářena ve zdroji IZ. Pro srovnání publikovaných výsledků získaných ozařováním tohoto systému zářením gama [31] a námi použitého zdroje urychlených elektronů byl v počátečních fázích výzkumu sledován vliv počáteční koncentrace Deloru 103 a Tritonu X-100 na dechloraci PCBs v systémech voda -Triton X-100 a to i při různých hodnotách pH ozařovaných vzorků.

### Ozařování urychlenými elektrony

Ozařování vzorků urychlenými elektrony bylo prováděno na lineárním vysokofrekvenčním urychlovači elektronů LINAC-4-1200 firmy Tesla VT Mikroel s.r.o. Tento urychlovač má maximální výkon 1200 W a poskytuje elektrony o maximální energii 4,5 MeV. Dávkový příkon je regulován hodnotou nastaveného proudu elektronů (max. 300 μA) a v průběhu ozařování zůstává konstantní.

Urychlovač tvoří vakuová elektronka s vysokofrekvenční strukturou napájenou pulzním magnetronem typu 69SP52, který generuje elektromagnetické záření o kmitočtu 2867 MHz, o středním výkonu 3 až 3,5 kW a pulzním výkonu cca 2 MW. Šířka pulzu činí cca 3 (s a opakovací kmitočet 500 Hz. Magnetron je se strukturou propojen vlnovodovou trasou s cirkulátorem. Elektrony o vstupní energii cca 50 keV jsou do struktury injektovány elektronovou tryskou s wolframovou termokatodou o příkonu 50 až 150 W. Dále jsou elektrony při průchodu strukturou urychlovány interakcí s vf vlnou až na energii cca 4 MeV a na své dráze jsou fokusovány magnetickým polem fokusačních elektromagnetů. Na konci struktury vstupuje urychlený elektronový svazek do rozmítací komory, kde je svazek lineárně vychylován elektromagnetem o kmitočtu 0,5 až 2 Hz. Urychlený, fokusovaný a rozmítaný elektronový svazek vystupuje z komory přes hliníkové výstupní okénko o tloušťce 100 (m.

Dozimetrie urychleného svazku je prováděna vodou chlazeným detektorem, který umožňuje měřit velikost celkového urychleného proudu elektronového svazku (velikost měrného množství proudu v (A/cm). Tato hodnota je nutná pro stanovení dávky elektronového záření. Detektor dále umožňuje sledovat rovnoměrnost rozložení energie dopadajícího rozmítaného svazku elektronů na plochu transportéru.

Ozařované předměty se kladou na posuvnou desku transportéru. Transportér umožňuje ozařovat předměty max. délky 2400 mm, max. šířky 600 mm, max. výšky 200 mm při konstantní rychlosti posunu transportéru. Max. rychlost posunu transportéru je 10 mm za sec. V našem případě se vzorky v ampulích umísťují na pásový dopravník, který konstantní rychlostí projíždí pod výstupním hliníkovým okénkem urychlovače. Dávka odpovídající jednomu průjezdu vzorků pod paprskem urychlených elektronů byla stanovena modifikovaným Frickeho dozimetrem. Ozáření vzorků různými dávkami se dosahuje různým počtem průjezdů pod okénkem urychlovače.

### Ozařovací průtoková aparatura

Ověřování poznatků, získaných v laboratorním měřítku bylo prováděno ve skleněné aparatuře, která umožňuje ozařování velkých objemů zpracovávaných kapalných systémů. Aparatura je postavena ze skleněných dílů, vyráběných firmou Kavalíer Sázava a.s. a je koncipována tak, že je možná její přestavba, vycházející z poznatků získaných při poloprovozních zkouškách studovaných systémů.

Ozařovací průtoková aparatura (Obrázek 1) začíná zásobníkem (1) ozařovaného kapalného média, ze kterého je prostřednictvím čerpadla (2) kapalné médium přiváděno přes ozařovací celu (4), která je umístěna pod výstupním okénkem urychlovače elektronů, zpět do zásobníku (1). K vlastnímu ozáření kapalného media dochází v radiační cele (3), která je zhotovena z ocelového bloku o rozměrech 800x100x60 mm, ve kterém je vyfrézována drážka, kterou protéká médium. Cela je vodotěsně uzavřena tenkou kovovou folií pomocí ocelového rámu a je na průtokovou aparaturu napojena pomocí pružných vodotěsných vlnovců

V okruhu je umístěna i smyčka, která umožňuje separaci nerozpustných produktů radiolýzy, v případě radiolýzy alkalického 2-propanolu anorganických chloridů, prostřednictvím filtračního zařízení. Další separační okruh je tvořen zásobníkem ozářeného roztoku, destilační aparaturou pro separaci těkavých složek, např. acetonu, separační jednotkou určenou k separaci netěkavých produktů dechlorace, v případě PCBs ke krystalizaci bifenylu.

Zkušenosti z provozu ozařovacího okruhu, související s velikostí aplikované dávky elektronového záření, vedly k realizaci dvou ozařovacích režimů.

### Cirkulační režim.

Po naplnění zásobníku (1) potřebným objemem ozařovaného média (až 50 l) a nastavení průtokových (rychlost proudění 0,1 - 1 l.s-1) a ozařovacích (výkon urychlovače 50 - 1200 W) parametrů je médium čerpáno (2) ozařovací celou (4) zpět do zásobníku (1) konstantní objemovou průtokovou rychlostí. Při průchodu ozařovací celou médium obdrží požadovanou dávku D elektronového záření, kterou lze stanovit ze vztahu

kde D je dávka v jednotkách [Gy], η je koeficient využití energie záření [%], P je výkon urychlovače [W], t  je doba ozařování [s], m  je hmotnost ozařovaného roztoku [kg], u je průtoková rychlost [kg.s-1] a ρ je hustota roztoku [kg.m-3]. Vzhledem k tomu, že v tomto režimu ozařování dochází ke smíchání ozářeného roztoku a roztoku v zásobníku, je lépe stanovit dávku záření z celkové energie svazku deponované v cirkulujícím ozařovaném objemu media, získané při daném výkonu urychlovače a dané době ozařování.

### Průtočný režim

Pro některé aplikace je vhodné, aby médium procházelo ozařovací celou pouze jednou. Aparatura byla proto rozšířena o průtočný režim, který je schematicky znázorněn také na Obrázku 1. Po průchodu ozařovací celou (4) je ozářený roztok veden přímo do zásobníku (5). Obdrženou dávku záření získat stanovit z výše uvedeného vztahu.

### Ozařování zářením gama

Pro srovnávání účinku záření gama s urychlenými elektrony bylo ozařování vzorků provedeno také v  zařízení  GAMMACELL 220 AECL firmy Artim s.r.o. s aktivitou Co-60 2,2 TBq (závislou na době ozařování) při dávkovém příkonu, který v místě ozařování dosahoval hodnoty přibližně 1,5 kGy.hod-1. Srovnávací experimenty byly provedeny ve skleněných ampulích ozařovaných urychlenými elektrony výše uvedeným způsobem a zářením gama.

## Způsoby vyhodnocení výsledků

### Stanovení absorbované dávky

K určení dávky obdržené po ozáření vzorků urychlenými elektrony byl použit modifikovaný Frickeho dozimetr - odvzdušněný roztok síranu železnatého o koncentraci 0,05 mol.l-1 a chloridu sodného (10-3 mol.l-1) ve zředěné kyselině sírové (0,4 mol.l-1). Roztok byl před ozářením probubláván dusíkem kvůli odstranění rozpuštěného kyslíku a poté ozářen v ampulích za stejných podmínek jako testované vzorky. Účinkem záření dochází v roztoku k oxidaci iontů Fe2+ na ionty Fe3+. Koncentrace Fe3+ iontů byla stanovena spektrofotometricky při vlnové délce 303 nm z kalibrační křivky - závislosti absorbance na koncentraci Fe3+ iontů. Dávka byla vypočtena ze změřené koncentrace iontů Fe3+ ve Frickeho dozimetru podle vztahu

,

kde D je dávka v jednotkách [Gy], e je koeficient převodu jednotek [J] na [eV] (1,602.10-19), c je naměřená koncentrace Fe3+ iontů (mol.l-1), NA je Avogadrova konstanta (6,023.1023 mol-1), GFe3+  je  radiačně chemický výtěžek Fe3+ iontů  (10-2 eV-1) a ρ je hustota roztoku (1,024 g.cm-3).

Za radiační výtěžek GFe3+ byla dosazena hodnota 8,2 10-2 eV-1. Hodnota dávky odpovídající jednomu průjezdu ozařovaného vzorku pod výstupním okénkem urychlovače elektronů obvykle činila 1,3 kGy.

### Stanovení počáteční koncentrace PCBs ve vzorcích

Počáteční koncentrace PCBs v jednotlivých vzorcích byla určována analýzou na plynovém chromatografu s využitím kalibrační křivky, která byla sestrojena vynesením součtů ploch všech píků na chromatogramech kalibračních roztoků proti známé koncentraci PCBs v semilogaritmickém měřítku. Kalibrační roztoky byly připraveny rozpuštěním známého množství PCBs stanoveného vážením v 2-propanolu (p.a.).

### Určení stupně dechlorace

Stupeň dechlorace PCBs - α v ozářených vzorcích byl stanoven jako poměr koncentrace chloridových iontů v ozářených vzorcích (c) a koncentrace chloridů, odpovídající úplné dechloraci všech molekul PCBs původně přítomných ve vzorku (c0), podle vztahu

.

Při určování koncentrace uvolněných Cl- iontů, odpovídající 100% dechloraci, se vycházelo z předpokladu, že molekula bifenylu v Deloru 103 je substituována v průměru 3.7 atomy chlóru [131].

### Určení radiačně chemického výtěžku

Důležitou veličinou, používanou při hodnocení radiační degradace PCBs, je vedle stupně dechlorace ( také radiačně chemický výtěžek G, který charakterizuje velikost radiačně chemické změny systému, vyvolané absorpcí určitého množství energie. V této práci k vyjádření účinnosti radiolýzy obvykle používáme radiačně chemického výtěžku vznikajících chloridů G(Cl-), méně často G(-PCBs) - radiačně chemického výtěžku zániku PCBs. Důvodem k volbě prvního způsobu vyjadřování - G(Cl-) – je snazší a jednodušší analýza ozářených vzorků založená na sériovém stanovení koncentrace vznikajících chloridů. Výpočet radiačně chemického výtěžku G byl proveden s použitím vztahu:

,

kde G(Cl-) je radiačně chemický výtěžek v jednotkách [10-2 eV-1], e je koeficient převodu jednotek [J] na [eV] (1,602.10-19), c je naměřená koncentrace chloridových iontů ve vzorcích (mol.l-1), NA je Avogadrova konstanta (6,023.1023 mol-1), D je absorbovaná dávka (Gy) a ρ je hustota roztoku (g.cm-3).

# výsledky a diskuse

V počáteční fázi bylo cílem experimentů ověření možností radiační degradace Deloru 103 používaného v kondenzátorových případně transformátorových olejích. Vzhledem k situaci v ČR, byla pozornost zaměřena na tento produkt firmy Chemko Strážské, který byl v ČSSR používán v četných aplikacích. Vycházeli jsme z výsledků publikovaných Sawaiem [ ] a Singem [], kde byla studována radiolýza PCBs v alkalickém 2-propanolu zářením gama z radionuklidového zdroje Co-60. Výsledky jejich prací ukazovaly, že účinnost dechlorace mj. závisí na dávkové rychlosti použitého záření gama ze zdroje Co-60. Bylo proto důležité ověřit možnosti radiační degradace PCBs v alkalickém 2-propanolu ozařovaným urychlenými elektrony, kde lze očekávat, že dávková rychlost elektronového záření bude o několik řádů vyšší, než v případě izotopového zdroje záření gama. Pro ozařování vysoce energetickými elektrony (4 MeV) byl zvolen lineární vysokofrekvenční urychlovač elektronů LINAC-4-1200.

V první fázi studia dechlorace PCBs (Deloru 103) byl sledován průběh dechlorace v závislosti na aplikované dávce a na druhu IZ (záření gama ze zdroje Co-60 a urychlené elektrony). Dále byl studován vliv počáteční koncentrace PCBs a počáteční koncentrace KOH na průběh dechlorace PCBs. V neposlední ředě je nutné znát i vliv produktů dechlorace PCBs – acetonu a bifenylu na účinnost dechloračního procesu. Z praktického hlediska je nutné znát i vliv dalších parametrů ozařování, jako jsou vliv kyslíku přítomného v ozařovaném systému a také vody, která je na jedné straně produktem radiolýzy PCBs v alkalickém 2-propanolu a na straně druhé je přítomna v rovnovážném systému KOH – 2-propanol.

Naměřená data poté sloužila jako vstupní parametry pro ozařování velkých objemů studovaného systému v průtokové aparatuře se zaměřením na praktické aplikace.

Cílem dalších experimentů bylo ověření možností radiační degradace malých množství PCBs přítomných v kontaminovaných půdách a ve vodných systémech. Vycházeli jsme z výsledků publikovaných Schmellingem [ ], který studoval radiolýzu systému založeného na solubilizaci PCBs v micelárním systému voda - Triton X-100. Pro naše výchozí experimenty jsme zvolili stejný modelový systém. V první řadě bylo třeba vyvinout vhodnou metodu reprodukovatelné přípravy vzorků PCBs ve vodných systémech surfaktantu a poté prověřit vliv způsobu jejich přípravy na radiační dechloraci PCBs. Porovnali jsme také způsob ozařování systému voda-Triton X-100-PCBs a to zářením ( ze zdroje Co-60 a urychlenými elektrony z lineárního urychlovače LINAC-4-1200. V rámci studia radiační dechlorace PCBs (Deloru 103) byl sledován vliv počáteční koncentrace PCBs, počáteční koncentrace Tritonu X-100 použitého k solubilizaci a vliv hodnoty pH systému na průběh dechlorace PCBs.

## Dechlorace v alkalickém 2-propanolu

### Laboratorní měřítko

- Z výsledků plynové chromatografie (Obrázek 2) je patrné, že s rostoucí dávkou záření dochází k postupné dechloraci jednotlivých kongenerů PCBs, tj. nejvýše chlorované kongenery ztrácejí postupně atomy chloru, tvoří se níže chlorované kongenery a proces je ukončen formováním konečného produktu – bifenylu.

- Výsledky studia dechlorace PCBs v závislosti na jejich počáteční koncentraci (Obrázek 3) ukazují, že radiačně chemický výtěžek iontů Cl- G(Cl-) s rostoucí koncentrací PCBs zpočátku významně roste. S dalším růstem koncentrace PCBs se blíží limitní hodnotě (60–70).10-2 eV-1. Hodnoty radiačně chemických výtěžků G(Cl-) odpovídající jednotlivým počátečním koncentracím PCBs jsou pro oba způsoby ozařování velmi podobné.

- Ze studia účinnosti dechlorace na výchozí koncentraci KOH (Obrázek 4) plyne, že maximální hodnoty radiačně chemického výtěžku iontů Cl- G(Cl-) = 40 10-2 eV-1 je dosaženo při počáteční koncentraci [KOH]=2,5 mol.1-1, poté účinnost dechlorace pozvolna klesá. Při dalším růstu koncentrace KOH dochází v ozařovaném systému k tvorbě nové kapalné fáze s vysokým obsahem vody a vysokou koncentrací KOH. Tato skutečnost pravděpodobně limituje obsah iontů OH- v ozařovaném systému – alkalickém 2-propanolu a tedy i účinnost radiolýzy, danou dle navrhovaného mechanismu koncentrací aniontů 2-propanolu.

Tyto výsledky jsou v dokonalé shodě s výsledky, získanými při ozařování stejného systému zářením gama. To vede k závěru, že mechanismus dechlorace PCBs bude v případě ozařování urychlenými elektrony obdobný jako mechanismus navržený pro záření gama Naměřená data, týkající se závislosti účinnosti radiační dechlorace PCBs na počáteční koncentraci výchozích reaktantů, vytvářejí významný zdroj informací pro stanovení výchozích podmínek pro sledování průběhu radiační dechlorace PCBs velkých objemů ozařovaných v průtokové aparatuře, který přispěje k optimalizaci procesu radiolýzy PCBs.

- Výsledky sledování inhibičního vlivu nejvýznamnějšího produktu radiolýzy acetonu (Obrázek 5) ukázaly, že vliv acetonu na stupeň dechlorace PCBs se projeví až v oblasti koncentrací 0,125 až 0,3 mol.l-1. V oblasti koncentrací acetonu vyšších než 0,3 mol.l-1 již k radiační dechloraci PCBs prakticky nedochází.

- Výsledky získané při ozařování roztoku PCBs o koncentraci 0,025 mol.l-1 v roztoku 2-propanolu nasyceném KOH s přídavkem 0,1 mol.l-1 bifenylu rychlými elektrony při dávkách 6 a 20 kGy ukázaly, že v případě ozařování tohoto systému rychlými elektrony se stupeň dechlorace pro obě dávky v podstatě neliší od výsledků získaných u stejného roztoku bez přídavku bifenylu. Inhibující vliv bifenylu na průběh dechlorace PCBs publikovaný japonskými autory [29] tedy nebyl při ozařování urychlenými elektrony potvrzen.

- Při ozařování roztoku 2-propanolu nasyceného KOH o koncentraci 0,5 obj.% PCBs nižšími dávkami elektronového záření (6 kGy) je vliv přítomnosti kyslíku na účinnost dechlorace výrazný (stupeň dechlorace 24,5 a 4,1 %). Při vyšších dávkách záření (20 kGy) se však rozdíl v účinnosti snižuje (stupeň dechlorace 44,7 a 40,6 %). Lze tedy očekávat, že při jisté dávce záření se všechen přítomný kyslík spotřebuje a nebude mít na průběh další dechlorace vliv.

- Při studiu vlivu koncentrace vody přidané do systému v roztoku o koncentraci 0,025 mol.l-1 PCBs v 2-propanolu nasyceném KOH o teoretické koncentraci vody  0,5, 1 a 2 obj.% bylo při dávce elektronového záření 20 kGy zjištěno, že v daném rozsahu koncentrací vody dosahuje stupeň dechlorace PCBs prakticky stejných hodnot - kolem 49 %. Ukazuje se tedy, že přídavek vody ve studovaném rozsahu koncentrace nemá na průběh dechlorace významný vliv.

- Měřením závislosti radiačně chemického výtěžku Cl- iontů na výkonu urychlovače (Obrázek 6) pro počáteční koncentrace [PCBs]=0,05 mol.l-1 a [KOH]=1,5 mol.l-1 bylo zjištěno, že účinnost dechlorace s výkonem urychlovače klesá pouze mírně. Neprojevily se tedy obavy, že účinnost dechlorace PCBs bude v případě elektronového záření, kdy je dávková rychlost o několik řádů vyšší než v případě izotopového zdroje záření gama Co-60, výrazně nižší.

Data naměřená v laboratorním měřítku poté sloužila jako vstupní parametry pro ověření provozu průtokové aparatury, umožňující ozařování studovaných systémů o objemech až 50 l, se zaměřením na praktické aplikace a budou hrát významnou roli při hodnocení ekonomické efektivnosti radiační technologie

### Ozařování velkých objemů studovaného systému v průtokové aparatuře

- Při sledování průběhu dechlorace roztoků o výchozí koncentraci PCBs 0,087, 0,16 a 0,318 mol.l-1 při koncentraci iontů OH- 0,34-0,44 mol.l-1 v rozsahu dávek 0-100 kGy bylo zjištěno (Obrázek 7), že účinnost dechlorace s rostoucí dávkou klesá z hodnot kolem 50 10-2 eV-1 na hodnoty kolem 20 10-2 eV-1. To je rovněž v dobrém souladu s našimi laboratorními experimenty a s výsledky uvedenými v práci [11], týkajícími se sledování provozních parametrů jednotky využívající k ozařování záření gama

- Při přibližně trojnásobné výchozí koncentraci KOH (1 mol.l-1) sice radiačně chemický výtěžek G(-OH-) s dávkou záření klesá z hodnoty 60 na 40 10-2 eV-1, dosahuje však asi dvojnásobných hodnot ve srovnání s nižší koncentrací KOH.

- Při koncentraci KOH 1 mol.l-1 se v systému vytváří nová kapalná fáze s vyšší hustotou, než má vlastní alkalický 2-propanol, obsahující značně množství vody. GC analýzou bylo prokázáno, že se v této vodné fázi PCBs nerozpouštějí. To činí systém i technologického hlediska daleko složitějším a je tedy nutné při další optimalizaci podmínek s touto skutečností počítat.

- V dalším průběhu ozařování sledovaných roztoků se dechlorace zpomaluje a nakonec se dechlorace zastaví. Stejný efekt a tedy i technologický problém řešili i pracovníci zabývající se dechlorací PCBs užitím zářením gama [11]. Problematika radiační dechlorace se tedy zredukuje na technologické operace, které umožňují separaci acetonu z ozařovaného systému.

## Dechlorace PCBs v Tritonu X-100

Zpočátku jsme ozařovali vzorky o výchozí koncentraci Tritonu X-100 3,4.10-2 mol.l-1 (2 obj.%), obsahující karbonátový pufr 5.10-3 mol.l-1 Na2CO3 + 5.10-3 mol.l-1 NaHCO3, který udržoval pH roztoku během ozařování na hodnotě 10,3.

- Chromatogramy ozářených vzorků ukázaly (Obrázek 8), že zastoupení jednotlivých kongenerů PCBs v závislosti na dávce záření klesá rovnoměrně, na rozdíl od průběhu dechlorace PCBs nalezeného v alkalickém 2-propanolu  a na rozdíl od výsledků publikovaných v práci [118], kde dechlorace probíhá postupným odštěpováním atomů chloru za tvorby níže chlorovaných kongenerů, které přecházejí přes monochlorbifenyl na konečný produkt dechlorace bifenyl. Důležitá je také skutečnost, že v ozářených vzorcích nebyl detekován bifenyl ani při vysokých dávkách elektronového záření.

- Při studiu vlivu počáteční koncentrace PCBs v rozsahu 5,5.10-5 - 1.10-3 mol.l-1 na průběh radiační dechlorace PCBs (Obrázek 9) vzorků ozářených v rozsahu dávek 2,6 až 31,2 kGy bylo prokázáno, že při nejvyšší aplikované dávce (31,2 kGy) bylo dosaženo téměř úplné dechlorace pro všechny studované koncentrace PCBs. Účinnost radiační dechlorace, vyjádřená hodnotami radiačně chemických výtěžků (Obrázek 10), roztoků s různými počátečními koncentracemi PCBs při dávce 2,6 kGy s počáteční koncentrací PCBs významně roste.

- Vliv počáteční koncentrace Tritonu X-100 na účinnost radiační dechlorace PCBs   v rozsahu koncentrací 8,4.10-3 až 8,5.10-2 mol.l-1 (0,5 až 5 obj. %) při počáteční koncentraci [PCBs] = 2,1.10-4 mol.l-1 v rozsahu dávek 2,6 až 31,2 kGy se projeví mírným poklesem stupně dechlorace s rostoucí koncentrací Tritonu X-100 ve vzorcích (Obrázek 11). Vyhodnocením závislosti radiačně chemického výtěžku dosaženého dávce 2,6 kGy na výchozí koncentraci Tritonu X-100 ve vzorcích se (Obrázek 12) potvrdilo, že účinnost dechlorace klesá s rostoucí koncentrací Tritonu X-100 ve vzorku. Pokles však není tak významný, jak se obávali autoři práce [118]. Pokles hodnot radiačně chemického výtěžku s dávkou je pravděpodobně způsoben poklesem pufrační kapacity roztoku daným produkcí iontů H+.

- Při studiu vlivu hodnoty pH na průběh dechlorace PCBs systémů ozařovaných na urychlovači elektronů dávkami v intervalu 5,2 až 31,2 kGy (Obrázek 13) bylo prokázáno, že pH systému bez pufru s rostoucí dávkou zpočátku klesne z hodnoty 5,83 na hodnotu 3,83 při dávce 10,4 kGy a poté se s rostoucí dávkou prakticky nemění To se projeví na průběhu vlastní dechlorace nejen dosažením nejnižšího stupně dechlorace a radiačně chemického výtěžku G(Cl-), ale i praktickým zastavením vlastní dechlorace. Při pH = 6,25 je sice dosaženo vyšší hodnoty stupně dechlorace, ale v dalším průběhu je dechlorace silně potlačena. Vliv pufru se projeví pouze tím, že hodnota pH roztoku zůstává v průběhu ozařování konstantní.V alkalické oblasti (pH 8,24 - 11,19) zůstávají hodnoty pH roztoků v průběhu ozařování konstantní, stupeň dechlorace PCBs mírně roste s rostoucí hodnotou pH roztoků až do hodnoty pH 8,24 a poté s dalším nárůstem pH pozvolna klesá. Při nejvyšší aplikované dávce (31,2 kGy) bylo dosaženo prakticky úplné dechlorace substrátu. Také závislost radiačně chemického výtěžku G(Cl-) naměřeného při dávce záření 5,2 kGy a při počáteční koncentraci PCBs 1,3.10-4 mol.l-1 prochází maximem  (0,37 10-2 eV-1) při hodnotě pH vzorku 8,24

Další experimenty byly zaměřeny na možnosti zvýšení radiačního výtěžku dechlorace PCBs ve studovaném systému. V první fázi byl studován vliv zvyšování počáteční koncentrace PCBs v intervalu koncentrací 1,25 - 10.10-3 mol.l-1. Počáteční koncentrace Tritonu X-100 byla ve všech roztocích stejná (3,4.10-2 mol.l-1). Všechny roztoky rovněž obsahovaly stejný pufr o složení Na2CO3 (5.10-3 mol.l-1) + NaHCO3 (5.10-3 mol.l-1).

- Při studiu závislosti účinnosti radiační dechlorace PCBs v rozsahu řádově vyšších počátečních koncentrací od 1,25.10-3 do 10.10-3 mol.l-1 a dávek 0-32 kGy se ukázalo (Obrázek 14), že stupeň dechlorace sice nedosáhl výrazně vyšších hodnot, ukazuje se však, že velikost radiačně chemického výtěžku se v průběhu ozařování ustálí na hodnotě cca 1,5 10-2 eV-1 a dále se výrazně nemění.

Vzhledem ke skutečnosti, že koncentrace produktu dechlorace Cl- iontů generovaných ozářením téměř dosahuje koncentrace složek použitého karbonátového pufru, bylo přistoupeno k jeho nahrazení karbonátovým pufrem, který zajišťuje stabilizaci stejné hodnoty pH roztoku, avšak při jeho vyšší pufrační kapacitě, dané vyšší koncentrací složek pufru: Na2CO3 (1.10-1 mol.l-1) + NaHCO3 (1.10-1 mol.l-1).

- Při výchozích koncentracích PCBs od 3,5.10-3 do 40.10-3 mol.l-1, tedy opět řádově vyšších, a koncentraci Tritonu X-100 3,4.10-2 mol.l-1 se u nového pufru ukázalo, že hodnota radiačně chemického výtěžku vzorků ozářených dávkami v intervalu 4 až 50 kGy s rostoucí počáteční koncentrací PCBs zpočátku významně roste (asi dvojnásobně) a s aplikovanou dávkou v dalším průběhu mírně klesá. Průběh této závislosti je podobný jako v případě původního pufru. V průběhu ozařování dosahuje radiačně chemický výtěžek G(Cl-) průměrné hodnoty 1,3 10-2 eV-1.

- Vyšší koncentrace Tritonu X-100 (8,5.10-2 mol.l-1, 5 obj. %) se na radiační dechloraci systémů, jejichž počáteční koncentrace PCBs se pohybovala v intervalu 5,2 – 86,9.10-3 mol.l-1, ozářených urychlenými elektrony dávkami 4 až 50 kGy, projevila významným růstem radiačně chemických výtěžků chloridových iontů s rostoucí koncentrací PCBs, který se v dalším průběhu ozařování významně neměnil (Obrázek 15). Při maximální sledované počáteční koncentraci PCBs 86,9 mmol.l-1 hodnota radiačně chemického výtěžku dokonce s dávkou roste a dosahuje maximální dosažené hodnoty 3,7 10-2 eV-1.

- Účinnost dechlorace, vyjádřená hodnotou radiačně chemického výtěžku G(Cl-) stanoveného při dávce 8 kGy, která aproximuje účinnost radiolýzy – hodnotu počátečního radiačního výtěžku, získaná z řady výsledků studia závislosti radiačně chemického výtěžku iontů Cl- na počátečních koncentracích PCBs a Tritonu X-100, je přímo úměrná poměrnému zastoupení PCBs a Tritonu X-100 v micelách (Obrázek 16). Ve sledovaném rozsahu koncentrací je tedy účinnost dechlorace přímo úměrná velikosti zastoupení PCBs v micelách Tritonu X-100.

# Obrázky

# Literatura

- Spinks, J.W.T., Woods, R.J., 1990. Introduction to Radiation Chemistry, 3rd ed., John Eley and Sons,Inc., New York 1990.

- Radlowski, C., Sherman, W.V., 1970. The radiolysis of 2-propanol vs oxidation by carbon tetrachloride. J. Phys. Chem. 74 (16), 3043-3046.

- Evans, R., Nesyto, E., Radlowski, C., Sherman, W.V., 1971. Mechanism of the radiation-induced dechlorination of 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane in alcoholic solution. J. Phys. Chem. 75 (18), 2762-2765.

- Sherman, W.V., Evans, R., Nesyto, E., Radlowski, C., 1971. Dechlorination of DDT in solution by ionizing radiation. Nature 232, 118-119.

- Sherman, W.V., 1968. Radical-initiated chain dehalogenation of alkyl halides in alkane alcoholic solution. J. Phys.Chem. 72 (6), 2287-2288.

- Sawai, T., Shinozaki, Y., 1972 Radiolytic dechlorination of polychlorinated biphenyls (PCB) in organic solution, Chem. Lett. 865-868.

- Shimokawa, T., Sawai, T., 1977. Chain dechlorination of organic chlorinated compounds in alcohol solutions by 60Co gamma rays, (II), chlorinated benzenes in alkaline 2-propanol solutions. J. Nucl. Sci. Technol. 14 (10), 731-736.

- Sawai, T., Ohara, N., Shimokawa, T., 1978. The kinetics of radiation-induced chain dechlorination of hexachloroethane in alcohols. Bull. Chem. Soc. Jpn. 51 (5), 1300-1306

- Sawai, T., Shimokawa, T., Sawai, T., 1975. Chain dechlorination of organic chlorinated compounds in alcoholic solutions by 60Co gamma rays, (I), pentachlorophenol in various alkaline alcoholic solutions. J. Nucl. Sci. Technol. 12 (8), 502-507.

- Shinozaki Y., 1977, Irradiation of PCB; a paper presented at the 13th Japan Conference on Radioisotopes, Tokyo.

- Singh, A., Kremers, W., Bennett, G.S., 1985b. Radiolytic dechlorination of polychlorinated biphenyls. In: Proceedings of the International Conference on New Frontiers for Hazardous Waste Management, EPA/600/9-85/025, 489–493.

- Singh A.,Kremers W., 2002.  Radiat.Phys,Chem. 65 ,472 467–472

- Mincher, B.J., Meikrantz, D.H., Murphy, R.J., Gresham, G.L., Connolly, M.J., 1991. Gamma-ray induced degradation of PCBs and  pesticides using spent reactor fuel. Appl. Radiat. Isot. 42 (1), 1061-1066.

- Mincher, B.J., Arbon, R.E., Knighton, W.B., Meikrantz, D.H., 1994. Gamma-ray induced degradation of PCBs in neutral isopropanol using spent reactor fuel. Appl. Radiat.Isot. 45 (8), 879-887.

- Mincher, B.J., Arbon, R.E., Schwendimann, G.L., 1995. Radiolytic removal of PCBs from isooctane and hydraulic oil solutions. In: Proceedings of the Int. Conf. On Radioactive Waste Management and Environmental Remediation ICEM, Vol. 2, pp. 1201-1203, ASME.

- Mincher, B.J., Liekhus, K., Arbon, R.E., 1996. PCB radiolysis in isooctane in the presence of ozone. Appl. Radiat.Isot. 47 (8), 713-715.

- Arbon, R.E., Mincher, B.J., Knighton, W.B., 1996. Gamma-ray destruction of PCBs in isooctane and transformer oil.Environ. Sci. Technol. 30 (6), 1866-1871.

- Matthews, S.M., Boegel, A.J., Loftis, J.A., Caufield, R.A., Mincher, B.J., Meikrantz, D.H., Murphy, R.J., 1993. Decomposition of halogenated hydrocarbons using intense, penetrating bremsstrahlung. Radiat. Phys. Chem. 42 (6/6), 689-693.

- Matthews, S.M., Boegel, A.J., Eccles, S.F., Hofmann, S.G., Rice, D.W., Loftis, J.A., Jovanovich, M.C., Caufield, R.A., Mincher, B.J., Meikrantz, D.H., Murphy, R.J., Gresham, G.L., Connolly, M.J., 1992. High energy irradiation of chlorinated hydrocarbons. J.  Radioanal. Nucl.Chem. Art. 161 (1), 253-264.

- Lepine, F., MasseÂ , R., 1990. Degradation pathways of PCB upon gamma irradiation. Envir. Health Perspect. 89, 183-187.

- Lepine, F., Milot, S., GagneÂ , N., 1990. Gamma irradiation induced formation of PCB-solvent adducts in aliphatic solvents. J. Agric. Food Chem. 38, 1873-1878.

- Arbon, R.E., Mincher, B.J., Knighton, W.B., 1994. Gamma- ray destruction of individual PCB congeners in neutral 2-propanol. Environ. Sci. Technol. 28 (12), 2191-2196.

- Mincher, B.J., Arbon, R.E., 1996. Decomposition of PCBs in oils using gamma radiolysis: a treatability study, final report,  NEL-96/0151.

- Lancas, F.M., Bassetto, F., Gobatto, E.A.A., 1996. Radiation-induced eects on electrical-grade insulating oils. J. Radioanal. Nucl. Chem. Lett. 212 (4), 303-311.

- Buxton, G.V., Greenstock, C.L., Helman, W.P., Ross, A.B., 1988. Critical review of rate constants for reactions of hydrated electrons, hydrogen atoms and hydroxyl radicals (OH/Oÿ) in aqueous solution. J. Phys. Chem. Ref. Data 17, 513-886.

- Merrill, E.W., Mabry, D.R., Schlutz, R.B., Coleman, W.D., Trump, J.G., Wright, K.A., 1978. Destruction of trace toxic compounds in water and sludge by ionizing radiation. AICHE Symposium Series 178 (74), 245.

- Schweitzer, J.F., Born, G.S., Etzel, J.E., Kessler, W.V., 1987. Evaluation of gamma radiation for degradation of a polychlorinated  biphenyl in solution and on activated carbon. J. Radioanal. Nucl. Chem. Lett. 118 (5), 323-329.

- Curry, R.D., Clevenger, T., Stancu-Ciolac, O., Miller, W.H., Farmer, J., Mincher, B.J., Kapila, S., 1998. Decontamination of soil contaminated with aroclor 1260 using a solvent extraction process and g-ray radiolysis. Journal of Advanced Oxidation  technology 3 (1), 55-62.

- Knighton, W.B., Sears, L.J., Arbon, R.E., Mincher, B.J., Meikrantz, D.H., 1993. In: Identification of PCB degradation products in gamma-ray irradiated solutions of PCBs in isopropanol, Presented at the 41st ASMS Conference on Mass Spectrometry and Allied Topics, San Francisco, CA, USA.

- Kremers, W., Smalley, P.,  Bennett, G., Singh, A., 1988. Radiolytic detoxification of polychlorinated biphenyls. An Atomic Energy of Canada  Limited Report, RC-1504.

- Schmelling, D.C., Poster, D.L., Chaychian, M., Neta, P., Silverman, J., Al-Sheikhly, M., 1998. Degradation of polychlorinated biphenyl-induced by ionizing radiation in aqueous micellar solutions. Envir. Sci. Technol. 32 (2), 270-275.

- Paur, H.-R., Baumann, W., Matzing, H., Jay, K., 1998. Electron beam induced decomposition of chlorinated aromatic compounds in waste incinerator offgas. Radiat. Phys. Chem. 52, 355–359.

Curriculum vitae

Ing. Rostislav Silber, CSc.

Datum a místo narození: 3.9.1954, Brno

Státní příslušnost: ČR

Adresa:  České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra jaderné chemie, Břehová 7, 114 46 Praha 1

E-mail: rostislav.silber@fjfi.cvut.cz.cz

Vzdělání a dosavadní praxe

1973 - 1978 	studium na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské v Praze, Katedra jaderné chemie, obor – jaderná chemie Studium ukončeno obhajobou diplomové

1980 - 1982	vědecká příprava na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské v Praze, Katedra jaderné chemie, obor – jaderné chemie. Téma kandidátská práce – Studium rozkladu peroxidu vodíku na modifikovaném stříbrném katalyzátoru a jeho ovlivnění ionizujícím zářením -obhájené 1984

1983 – 1993	vědecký pracovník ve Státním výzkumním ústavu ochrany materiálů v Praze, vedoucí radioizotopové laboratoře, pracovník přímo řídící práce s ionizujícím zářením. Výzkumná činnost zaměřená na využití radionuklidových metod při sledování koroze

Od 1993	akademický pracovník na Katedře jaderné chemie Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské v Praze

Odborné zájmy: Využití radionuklidů a ionizujícího záření při výzkumu koroze, aplikace ionizujícího záření pro degradaci chlorovaných látek (PCB), Problematika koroze v podmínkách úložiště VHJ, Radiolytická příprava nanomateriálů

Publikační činnost: 32 původních prací, 4 patentové přihlášky, 27 příspěvků na odborných setkáních, konferencích a kongresech

Pedagogická činnost: Vedení bakalářských, magisterských a doktorských prací (od roku 1993),Soustavná přednášková činnost na FJFI ČVUT (od roku 1993) (Přednáška Elektrochemie 2. Výpočty z fyzikální chemie 1, 2, 3, Spoluúčast na Praktikum z instrumentálních metod, Chemie provozu jaderných elektráren, Chemie)

Řešené grantové projekty – řešitel: Radiační degradace organických chlorovaných látek (PCB, PCE) v životním prostředí a průmyslových odpadech IG ČVUT 3097495 (1997), Inovace přístrojového vybavení FJFI, RP 4/362009 (2009), Koordinátor. Plynová chromatografie, RP ČVUT (2004), odborný spolupracovník: 12 grantových projektů

# Text boxes

Obrázek 4: Radiační výtěžek G(Cl-) v závislosti na počáteční [KOH] při dávce 4 kGy.

Obrázek 3: Závislost radiačně chemického výtěžku PCBs na jejich počáteční koncentraci

Obrázek 2: Postupná dechlorace PCBs v závislosti na dávce 0, 4, 20 a 100 kGy

Obrázek 1: Schematické znázornění provozu průtokové aparatury

6

6

5

4

2

3

1

4

Cirkulační režim

1

2

5

3

Průtočný režim rrežinrežim

Obrázek 6: Závislost radiačního výtěžku Cl- na výkonu urychlovače. Počáteční [PCBs]=0,05 mol.l-1  a [KOH]=1,2 mol.l-1

Obrázek 5: Vliv přídavku acetonu na dechloraci PCBs při počáteční [KOH]=0,85 M

Obrázek 9: Závislost stupně dechlorace PCBs na počáteční [PCBs] na dávce

Obrázek 7: Závislost účinnosti dechlorace na dávce roztoků o výchozí koncentraci PCBs 0,087, 0,16 a 0,318 mol.l-1  při koncentraci iontů OH- v rozsahu 0,34 - 0,44 mol.l-1 a 0,996 mol.l-1

Obrázek 10: Závislost radiačně chemického výtěžku G(Cl-) [10-2 eV-1] při nejnižší aplikované dávce na počáteční [PCBs]

Obrázek 8: Chromatogramy vzorků o počáteční koncentraci [PCBs] = 0,2 mmol.l-1, ozářených elektrony dávkami 2,6. 5,2, 7,8, 10,4. 20,8 a 31,2 kGy.

Obrázek 12: Závislost G(Cl-) PCBs na [Tritonu X-100] a na dávce. Počáteční koncentrace [PCBs] = 2,1.10-4 mol.l-1.

Obrázek 11: Závislost stupně dechlorace PCBs na koncentrací Tritonu X-100 a na dávce. Počáteční [PCBs]=2,1.10-4 mol.l-1.

Obrázek 13: Závislost stupně dechlorace PCBs na dávce pro výchozí [PCBs] =1,3.10-4 mol.l-1 v roztocích lišících se hodnotou pH

Obrázek 14: Závislost G(Cl-) [10-2 eV-1] pro vyšší počáteční koncentrace PCBs a při počáteční koncentraci Tritonu X-100 3,4.10-2 mol.l-1 na dávce

Obrázek 15: Závislost radiačně chemického výtěžku G(Cl-) na dávce při koncentraci Tritonu X-100 5 obj.%  a při různých počátečních koncentracích PCBs.

Obrázek 16: Závislost G(Cl-) na poměru koncentrací PCBs a Tritonu X-100  při dávce 8 kGy